## Slide 1
参赛单位与团队成员（待填写）
方案报告 · 数字孪生仿真 · 证据图 · 边缘可部署性验证
2026 年 9 月
第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛 · 科技创意类
面向共享单车的
北斗可信电子围栏
A Trusted BeiDou Electronic Fence for Shared Bikes
多径条件下的违停误判抑制与数字孪生验证
Notes: 各位评委老师好，我们的作品是《面向共享单车的北斗可信电子围栏》。
先说我们要解决的问题。共享单车停在划定的停车框里，本来不该扣费。但在地铁口、商圈这类高楼密集的地方，北斗信号被楼体反射形成多径，解算出来的坐标会漂出框外十几米。平台看到"在框外"，就判违停，扣五到二十块钱的调度费。用户明明停对了地方，却要自己去申诉。
我们的方案只改了一个前提：在判断"在不在框里"之前，先判断"这个位置可不可信"。不可信就不扣费，进人工复核；可信了再严格判围栏。
评委老师手上的方案报告有完整推导。这里我重点讲清楚三件事：痛点是不是真的、规则改在哪里、指标能不能复现。

## Slide 2
目录
CONTENTS
共享单车北斗可信电子围栏
第八届湖南省大学生
智能导航科技创新大赛
科技创意类
01
国内外发展现状
现状分析、痛点量化与四条技术路线对比
02
研究目标
三态计费规则与三层验收口径
03
创新性
业务、方法、工程、验证四个创新点
04
主要研究内容及实现思路
系统框架、定位完好性、数字孪生与实验结果
05
应用前景
用户、治理、运营、科研四类受益方
06
挑战性和不确定性
边界、风险与后续工作
Notes: 整个汇报按方案报告的六个部分来走。
第一部分讲现状：电子围栏已经很普及，但它缺的不是精度，是对"位置可不可信"的判断。
第二部分讲目标：我们要建立的是一套三态计费规则，以及它对应的验收口径。
第三部分讲创新：我们不发明新的检测理论，创新在业务语义和可复现的评估方法上。
第四部分是篇幅最重的，讲系统框架、定位与完好性判据、数字孪生测试集，以及实验结果。
第五部分讲应用前景，也就是谁受益、成本落在哪。
第六部分是我主动说明的边界和不确定性。这部分我讲得比较实，因为我认为把局限说清楚，比让评委自己发现更可信。

## Slide 3
01
国内外发展现状
电子围栏已成行业标配，主流实现是"解算坐标 + 多边形包含"二值判定
围栏边界 1–3 m，城市峡谷伪距误差数米至十余米，两者量级同阶
国外微出行研究把完好性从航空导航迁移过来：风险超限则降级服务
四条现有路线都在提高精度，没有一条回答"这次能不能信"
Notes: 先看现状。
电子围栏已经是行业标配了。国内主流运营平台的做法基本都是"解算坐标加多边形包含"，开阔环境下效果不错。
问题出在城市里。围栏边界通常只有一到三米，而地铁口、商圈这种城市峡谷环境，伪距误差能到几米甚至十几米。误差量级和判定尺度是同一个数量级，所以边界附近的误判不是偶发，是结构性的。
国外微出行研究也在面对同样的问题，他们的思路是把航空导航里的完好性概念迁移过来：风险超限的时候，宁可拒绝输出或者降级服务，也不要给一个看起来正常、实际不可信的坐标。
现有四条路线——纯几何包含、蓝牙信标、多星座多频、云端轨迹后处理——都在想办法提高精度，但都没有回答"这一次到底能不能信"。这就是我们要补的位置。

## Slide 4
01 国内外发展现状
电子围栏已普及，缺的是位置可信度
04 / 24
围栏判定尺度与定位误差处在同一数量级
共享单车解决了"最后一公里"出行，乱停乱放则影响市容与交通秩序。电子围栏通过卫星定位判断车辆是否停入指定区域，并与调度费、信用分挂钩，已成为行业标配。国内主流运营平台普遍采用"解算坐标 + 多边形包含"策略，在开阔环境下效果良好。
然而在地铁口、商圈等城市峡谷环境，该策略暴露出结构性缺陷：它默认解算坐标可信，只判断点落在框内还是框外，不评估这个点本身是否可靠。当多径使坐标漂移时，系统会给出一个"看起来正常"的框外结论，用户因此被误扣。
停车框边界尺度
1–3 m
城市峡谷伪距误差
数米 – 十余米
误差量级 ≥ 判定尺度 —— 边界误判不是偶发，而是结构性缺陷
国外做法
国外共享出行与微出行同样面临定位漂移问题，研究侧重多传感器融合与质量指标输出。完好性概念正从航空导航向汽车与微出行渗透，核心思想是：
在风险超限时拒绝输出或降级服务，而不是硬给一个不可信的坐标。
可复现评估依赖标准化场景与公开指标——误判率、虚警率、误差分布。
本方案沿用该方向，并把"降级"落成具体的计费语义
共享单车北斗可信电子围栏 | 第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛
04 / 24
Notes: 共享单车解决了最后一公里出行，乱停乱放又影响市容和交通秩序。电子围栏就是把定位结果和调度费、信用分挂钩，判断车有没有停进指定区域。国内主流平台的做法是"解算坐标加多边形包含"，开阔环境下效果是好的。
但在地铁口、商圈这类城市峡谷，这个策略有个结构性缺陷：它默认解算出来的坐标是可信的，只判断点落在框内还是框外，从来不评估这个点本身可不可靠。多径让坐标漂移的时候，系统会给出一个看起来很正常、实际上错误的框外结论，用户就被扣费了。
国外微出行研究也在面对同样的问题，他们的思路是把航空导航的完好性概念迁移过来：风险超限时，宁可拒绝输出或降级服务。而且他们的评估依赖标准化场景和公开指标，比如误判率、虚警率、误差分布。
我们沿用的就是这条思路，区别在于把"降级"落成了具体的计费语义。

## Slide 5
01 国内外发展现状
痛点：停在框里，被判违停
05 / 24
城市多径场景 · 旧逻辑误扣费率
84.2%
车辆真值在停车框内，却被判为框外并扣调度费的比例
这不是个别投诉——
四分之三以上的边界停车都会被误判。
用户被冤枉扣钱，必须自行申诉；平台承担客服成本与口碑损失。运营侧真正缺的不是更高的精度，而是"不可信、待复核"这个第三态——没有它，系统只能在合规与违停之间二选一，边界上必然出错。
STEP 1
骑车抵达
地铁口
最后一公里
通勤接驳
STEP 2
把车停进
停车框边缘
规范停放
行为本身合规
STEP 3
高楼多径使
坐标漂出框外
解算点偏移
十余米
STEP 4
平台判违停
扣除调度费
5 – 20 元
直接损失
STEP 5
用户申诉
平台付成本
客服成本与
口碑双损
共享单车北斗可信电子围栏 | 第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛
05 / 24
Notes: 这一页想说明痛点到底有多严重。
我们把车停在停车框里、但被判违停扣费的情况，定义成"误扣费率"。在城市多径场景下，旧逻辑的误扣率是百分之八十四点二。
这个数字意味着什么？它不是个别投诉。四分之三以上的边界停车都会被误判成违停，用户几乎每次停在地铁口都要自己去申诉。
我们把这个过程拆成五步：骑车到地铁口，把车停进框的边缘，高楼多径让解算坐标漂出框外十几米，平台看到在框外就判违停、扣五到二十块调度费，最后用户申诉，平台付客服成本、丢口碑。
所以我一直在强调，运营侧真正缺的不是更高的精度，而是"不可信、待复核"这第三个状态。只要没有这个状态，系统就必须在"合规"和"违停"之间二选一，边界上就一定会错。

## Slide 6
01 国内外发展现状
四条技术路线的定位差异
06 / 24
都在提高精度
没人回答"能不能信"
四条路线的共同假设是"解算坐标可信"，因此优化方向都指向更准。
但城市峡谷里的失效模式不是"不够准"，而是"不可信却看不出来"。
本方案补的不是第五条精度路线，而是判定前提
技术路线 | 能力边界 | 成本 / 部署 | 回答"能不能信"
纯多边形包含（现状） | 依赖解算精度，边界 1–3 m | 零增量成本 | 否
蓝牙信标 / UWB | 厘米级，需近场 | 部署密度高、运维重 | 否
多星座 + 多频 RTK | 分米级，开阔环境 | 锁端成本高、初始化慢 | 否
云端轨迹后处理 | 事后修正 | 延迟、隐私顾虑 | 否
本方案：可信围栏 | 不追求更高精度 | 运行于既有锁端算力 | 是
四条路线优化的是"更准"，本方案优化的是"敢不敢判"
共享单车北斗可信电子围栏 | 第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛
06 / 24
Notes: 我们把现有方案拆成四条路线来看。
第一条是纯多边形包含，也就是现在的做法。它零增量成本，但完全依赖解算精度，边界一到三米，多径一来就错。
第二条是蓝牙信标或者 UWB，能做到厘米级，但需要近场部署，密度和运维成本都高。
第三条是多星座加多频 RTK，开阔环境下能到分米级，但锁端成本高、初始化慢，而且它不解决欺骗问题。
第四条是云端轨迹后处理，属于事后修正，有延迟，也有隐私顾虑。
四条路线有一个共同点：它们都在想办法把坐标做得更准。但没有一条回答"这一次的坐标能不能信"。
我们的定位不是第五种提高精度的方案，而是给这四条路线补上一个前提判断。算法运行在既有锁端算力之内，不增加硬件。

## Slide 7
02
研究目标
业务层：把"位置是否可信"写进计费流程，形成三态业务语义
方法层：建立可复现的数字孪生测试集，不依赖外场与外设
工程层：规则与载体解耦，MCU 量产，Zynq 仅作研发验证
三层目标共用同一个验收口径：误扣费率
Notes: 第二部分讲目标。
我们的目标分三层。业务层，是把"位置是否可信"写进计费流程，形成合规、违停、不可信这三态语义，并且把误扣率作为可交付、可复算的指标。
方法层，是建立一套可复现的数字孪生测试集，覆盖贴边停车、城市多径、慢拉欺骗和局部拒止。不买天线、不跑外场，任何人都能重跑复算。
工程层，是让规则和硬件载体解耦。量产锁控走低功耗 MCU 或者 GNSS 模组，Zynq 只作为研发验证的一种形态，不作为方案成立的前提。
这三层看起来目标不同，但验收口径是同一个：误扣费率。这也是我们认为这个作品能被检验的地方——它不靠形容词，靠一个可以重算的数字。

## Slide 8
02 研究目标
三态计费规则：先判可信，再判围栏
08 / 24
GNSS 观测
伪距 / 测试集注入
定位与残差
WLS 解算 + 残差 RMS
完好性三态
可信 / 可疑 / 拒止
围栏包含判定
仅可信历元进入
计费标志
OK / FEE / HOLD
判定前提从"点在不在框里"换成"这个点能不能信"——误扣在扣费前被拦下，而不是等申诉补救
共享单车北斗可信电子围栏 | 第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛
08 / 24
Notes: 这是我们整个方案最核心的一页。
旧规则只有一个问题：解算点在框里就合规，在框外就违停扣费。我们的规则在前面加了一步——先判断这个位置可不可信。
于是业务上就有了三个状态。
第一个状态，可信且在框内，判合规，不扣费。
第二个状态，可信但在框外，判违停，扣调度费。这一条和旧逻辑是一样的，我们没有放松对真违停的判定。
第三个状态，也是新增的状态：位置不可信，不管是可疑还是拒止，一律不扣费，进入人工复核队列。
关键在于，判定的前提从"点在不在框里"换成了"这个点能不能信"。误扣在这一步就被拦下来了，而不是等用户申诉才补救。
下面这条链路是它的执行顺序：观测进来，做 WLS 定位并算残差 RMS，用残差一致性判三态；只有可信的历元才会走到围栏包含判定，最后输出计费标志。不可信的历元根本不会进入扣费分支。

## Slide 9
02 研究目标
三层目标与验收口径
09 / 24
目标分三层
口径只有一个
业务、方法、工程三层目标看似不同，但都可以被同一个数字检验。
这也是本作品与"只做演示"的区别：指标可被第三方用同一份测试集重算。
统一验收口径
误扣费率
01
业务层
把"不可信→不扣费"写进计费流程
定义合规 / 违停 / 不可信三态语义，明确各自的计费动作与复核去向
验收
误扣费率
02
方法层
建立可复现的数字孪生测试集
覆盖贴边停车、城市多径、慢拉欺骗、局部拒止四类剧本，不依赖外场与外设
验收
可重跑复算
03
工程层
规则与硬件载体解耦
量产锁控走低功耗 MCU / GNSS 模组；Zynq 仅作研发验证与路侧原型
验收
跨载体一致
三层目标最终收敛到同一个可重算的数字：误扣费率
共享单车北斗可信电子围栏 | 第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛
09 / 24
Notes: 目标分三层，每一层我都给了一个可以检验的口径。
业务层，把"不可信就不扣费"写进计费流程。验收口径是误扣费率——车辆真值在框内却被扣费的比例，越低越好。
方法层，建立贴边停车加城市多径、慢拉欺骗、局部拒止的数字孪生测试集。验收口径是这套场景库能不能被第三方重跑复现，不需要买天线、不需要跑外场。
工程层，让规则和载体解耦。验收口径是同一套逻辑在 PC 和边缘 SoC 上跑出同数量级的指标。
三层目标看起来不一样，但最终都落在误扣费率这一个数字上。我们认为这是这个作品能被检验的地方——它不靠形容词，靠一个别人可以重算的数字。

## Slide 10
03
创新性
业务创新：完好性前置到扣费之前，形成"可信电子围栏"语义
方法创新：残差一致性驱动三态，与围栏几何解耦，阈值可标定
工程创新：规则与载体解耦，MCU / PC / Zynq 同一套逻辑同一套指标
验证创新：数字孪生测试集 + 业务可读指标，而非只报坐标 RMSE
Notes: 第三部分讲创新性。这里我想先划清一条边界：我们不发明新的检测理论。
基线用的就是残差一致性，也就是 RAIM 的思想，这是成熟方法。我们的创新在四个地方。
第一是业务创新：把完好性前置到扣费之前。以前完好性是一个内部标志位，现在它是一个有业务后果的状态——不扣费、进复核。
第二是方法创新：用残差一致性这些中间量去驱动三态判决，而且和围栏几何完全解耦。这意味着算法可以替换、阈值可以标定，不是黑盒。
第三是工程创新：规则和载体解耦。同一套逻辑在 PC 上、在 MCU 上、在 Zynq 上跑，指标口径不变。
第四是验证创新：我们做的是数字孪生测试集加业务可读指标。我们报的是误扣率，不是只报坐标误差的 RMSE。

## Slide 11
03 创新性
四个创新点
11 / 24
01
业务创新
完好性前置到扣费之前
过去完好性只是接收机内部的标志位。本方案让它成为有业务后果的状态：不可信即不扣费，并进入人工复核队列。
城市多径误扣费率
84.2% → 10.5%
保护用户
02
方法创新
三态判决与围栏几何解耦
以去均值残差 RMS 作为观测一致性判据，算法可替换、阈值可按运营 ROC 式标定，避免黑盒决策。
判据来源
观测自洽性
不依赖外部基准
03
工程创新
规则与硬件载体解耦
同一套逻辑可运行在 PC、低功耗 MCU 与 Zynq PS 上，指标口径保持一致，落地不受硬件形态限制。
载体范围
MCU / PC / Zynq
载体可换，指标不变
04
验证创新
数字孪生 + 业务可读指标
主指标是误扣费率而非坐标 RMSE——坐标再准，用户被扣钱这件事仍然发生了。场景参数写在代码中，可被复算。
主指标
误扣费率
第三方可复算
共享单车北斗可信电子围栏 | 第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛
11 / 24
Notes: 四个创新点，我逐个说。
第一个是业务创新。以前完好性只是接收机内部的一个标志位，没人管它。我们把它前置到扣费之前，让它变成一个有业务后果的状态：不可信就不扣费，进复核队列。误扣率因此从百分之八十四点二降到百分之十点五。
第二个是方法创新。三态判决和围栏几何是完全解耦的，判据是去均值之后的残差 RMS。好处是算法可以替换、阈值可以按运营的 ROC 曲线标定，不是黑盒。
第三个是工程创新。同一套逻辑可以跑在 PC 上、跑在低功耗 MCU 上、也跑在 Zynq 的 PS 上，指标口径不变。载体可以换，指标不变，这一点对落地很重要。
第四个是验证创新。我们报的主指标是误扣费率，不是坐标 RMSE。因为 RMSE 再小，用户被扣钱这件事还是发生了。场景参数写在代码里，第三方可以拿同一套测试集重算。

## Slide 12
03 创新性
新在哪：不是新检测理论，是新的计费语义
12 / 24
检测层 · 沿用成熟方法
基线用残差一致性，即 RAIM 思想
残差一致性是航空完好性监测的成熟方法。本方案不主张在检测理论上有所发明，而是复用该判据，并明确它与航空 RAIM 的目标差异。
维度 | 航空 RAIM | 本方案
服务目标 | 航电认证，保护生命安全 | 计费业务，保护用户不误扣
输出形式 | 完好性告警 | 三态计费标志
失效代价 | 不可接受 | 误扣与申诉成本
阈值策略 | 严格，宁可中断服务 | 按误扣 / 漏判权衡标定
业务层 · 两处新东西
把判据接到
计费后果上
1
HOLD 是有业务后果的状态
它不是内部标志位，而是"这次不扣费、转人工复核"的明确动作，直接改变用户的钱包。
2
复合剧本可复现评估集
多径、慢拉欺骗与拒止按参数注入并逐历元打标，"相对改善"这一结论可被第三方用同一份数据复算。
检测方法不新，
但"用在哪、算成什么"是新的
共享单车北斗可信电子围栏 | 第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛
12 / 24
Notes: 这一页我想把"新在哪"说得准确一点，因为评委会追问。
我们的检测层用的是残差一致性，也就是 RAIM 的思想。这是航空完好性监测的成熟方法，我们不主张在这个层面发明新理论。
但我们和航空 RAIM 的目标完全不同。航空 RAIM 服务的是航电认证，输出是完好性告警，失效代价是不可接受的。我们服务的是计费业务，输出是三态计费标志，失效代价是用户被误扣、平台付申诉成本。目标不同，阈值策略和工程约束也就完全不同。
真正的创新在业务层，有两处。
第一，我们把完好性输出接到了计费语义上。HOLD 不是一个标志位，它是一个有业务后果的状态：这次不扣钱，转人工复核。
第二，我们把多径、欺骗、拒止的复合剧本做成了一个可复现、可回归的评估集。这样"相对改善"这个结论，第三方拿同一份数据就能复算出来。

## Slide 13
04
主要研究内容
及实现思路
系统框架：L0–L4 五层，L2–L4 是本体，L0 载体可替换
定位与完好性：伪距 WLS 解算 + 残差 RMS 三态判据
数字孪生：四类剧本测试集，注入参数完全可复现
实验与验证：误扣率对比 + 边缘可部署性验证
Notes: 第四部分是篇幅最重的一块，讲我们具体怎么做的。
先说系统框架。整个链路分五层：观测接入、定位与完好性、围栏决策、业务与运营，以及最底下的部署载体。L2 到 L4 是这个作品的本体，L0 载体是可以替换的，这是设计原则。
再说定位与完好性。用伪距做加权最小二乘解算，取去公共钟差之后的残差 RMS 作为一致性判据，据此判三态。
第三是数字孪生测试集。四个剧本：清洁、城市多径、多径加慢拉欺骗、局部拒止。参数都写在代码里，谁都可以重跑。
最后是实验和验证。PC 上跑出完整的误扣率对比，板端用同一套测试集验证规则可以在边缘 SoC 上运行。

## Slide 14
04 主要研究内容及实现思路
系统框架：四层解耦，载体可替换
14 / 24
作品本体
L2–L4 定位 · 围栏 · 计费
部署载体（可替换）
MCU 量产 · PC 研发 · Zynq 验证
设计原则
载体可换，指标不变
共享单车北斗可信电子围栏 | 第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛
14 / 24
Notes: 这是整个技术路线。
从左到右：场景库提供多径、欺骗、拒止三类剧本；在真值轨迹上注入伪距观测；然后做 WLS 定位并计算残差 RMS；残差进入完好性三态判决；只有可信的历元才进入围栏决策，输出 OK、FEE 或者 HOLD；最后汇成业务指标，也就是误扣费率。
这套路线有三个特点我想强调。
第一，它不依赖射频前端和外设。PC 上就能批量评估，出指标、出图。
第二，规则可以在 MCU 或者边缘 SoC 上落地，不是只能在 PC 上跑的仿真。
第三，也是最关键的：整条链路的载体是可以替换的。L2 到 L4 是这个作品的本体，L0 只是承载它的形态。换载体不换结论，这是我们的设计原则。

## Slide 15
04 主要研究内容及实现思路
定位与完好性：从伪距到三态
15 / 24
解算链路
① 伪距观测方程
ρᵢ = ‖x_sat,i − x‖ + c·δt + εᵢ
未知数：三维坐标 x 与接收机钟差 δt，共 4 个，至少需 4 颗卫星
② 迭代加权最小二乘
H = [ −uᵢᵀ , 1 ] Δx = (HᵀWH)⁻¹ HᵀW Δρ
迭代至坐标增量收敛，随后按 4σ 规则做一次残差剔野并重解
③ 去公共钟差后的残差一致性
rᵢ = ρᵢ − ‖x̂ − x_sat,i‖ − mean(r) RMS = √( Σ rᵢ² / n )
残差反映各通道之间的不一致性，而非绝对精度——这正是可信度判据的来源
三态判据（阈值与噪声 σ 挂钩）
可信
RMS ≤ 4σ → 正常进入围栏包含判定
可疑
RMS > 4σ → HOLD，不扣费，进复核
拒止
RMS > 80 m 或可用星 < 4 → HOLD
判据来自观测之间的自洽性，不依赖外部基准，锁端可独立运行
共享单车北斗可信电子围栏 | 第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛
15 / 24
Notes: 这一页讲判据怎么来的。
第一步是伪距观测。接收机测到的不是真实距离，而是伪距：几何距离加上接收机钟差，再加上各种误差。未知数是接收机的三维坐标和钟差，一共四个，所以至少要四颗星。
第二步是解算。我们用迭代加权最小二乘。设计矩阵 H 的每一行是视线单位矢量的反向加上钟差项，解出坐标和钟差的增量，迭代到收敛。解完之后做一次残差剔野，把明显偏离的通道剔除，再重解。
第三步是关键。把公共钟差去掉之后，剩下的残差反映的是各通道之间的不一致性。我们取它的均方根作为判据。
RMS 小，说明观测之间自洽，判可信，正常走围栏判定；RMS 中等，说明有多径或者欺骗的迹象，判可疑；RMS 超过上限，或者可用星不足四颗，判拒止。
这个判据的好处是，它来自观测之间的自洽性，不需要外部基准，所以锁端可以独立运行。

## Slide 16
04 主要研究内容及实现思路
数字孪生：不买外设的可复现验证
16 / 24
四类剧本 · 注入参数
场景库构成
场景 | 干扰设定 | 关键参数
fence_clean 清洁 | 仅叠加观测噪声 | σ = 1.2 m
fence_urban_mp 城市多径 | 慢变正弦 + 高斯包络 | 幅值 12 m
fence_mp_spoof 多径 + 慢拉欺骗 | 部分卫星公共慢变偏置 | 0.3 m/s
fence_denial 局部拒止 | 35 s 后仅保留 3 颗星 | 其余通道注入大噪声
贴边停车轨迹：沿停车框下沿平移，覆盖框内 / 贴边 / 框外三阶段
4 场景 × 121 历元，1 Hz 采样
干扰机理
三类失效
对应三种物理成因
多径
高楼反射使部分通道伪距偏长，坐标被拉出框外，但观测看起来仍然"正常"。
慢拉欺骗
偏置随时间缓慢增大，早期与钟差变化难以区分，位置被逐步牵引偏离。
局部拒止
可用卫星数骤降或通道被压制，几何结构退化，解算不可用。
参数写在代码中，
第三方可用同一测试集复算
共享单车北斗可信电子围栏 | 第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛
16 / 24
Notes: 所谓数字孪生，在这个作品里不是三维动画，而是三件事：可配置场景、可复现观测、可量化指标。
我们建了四个剧本。
第一个是清洁场景，只叠加观测噪声，噪声标准差一点二米。这是对照组。
第二个是城市多径，用慢变正弦加高斯包络模拟反射信号的起伏，幅值十二米。这是最常见的失效场景。
第三个是多径加慢拉欺骗，对部分卫星叠加一个随时间线性增长的公共偏置，速率零点三米每秒。它的特点是早期很难察觉，位置会慢慢被拉走。
第四个是局部拒止，三十五秒之后只保留三颗可用星，其余通道注入大噪声，模拟信号被遮挡或压制。
轨迹方面，车辆沿停车框下沿缓慢平移，覆盖框内、贴边和框外三个阶段，模拟用户"找车位、靠边停"的真实行为。每个场景一百二十一个历元，一秒一个点。
所有这些参数都写在代码里。任何人拿到这个工程，都能重跑出同一份数据。这就是可复现的具体含义。

## Slide 17
04 主要研究内容及实现思路
实验结果：误扣费率 84.2% → 10.5%
17 / 24
所以呢
误扣率下降的代价，
是"不可信"占比升高
我们不扣费，是因为这一次的位置判不准。用户不会被冤枉，平台把这一单转人工复核。
城市多径 HOLD
43.8%
多径+欺骗 HOLD
79.3%
局部拒止 HOLD
71.1%
清洁场景 5.3% → 5.3% 不劣化，说明阈值卡在干扰上，而非无差别触发
HOLD 比例与误扣率是同一根阈值上的两端——按运营偏好做 ROC 式标定，而非技术限制
共享单车北斗可信电子围栏 | 第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛
17 / 24
Notes: 这是核心结果页。
四个场景，红柱是旧逻辑的误扣率，绿柱是本方案。
清洁场景，百分之五点三对百分之五点三，完全没有劣化。这一点很重要，说明我们的机制不会无差别触发，阈值确实卡在干扰上。
城市多径场景，从百分之八十四点二降到百分之十点五。
多径加慢拉欺骗，从百分之七十三点七降到零。
局部拒止，从百分之二十六点三降到百分之五点三。
但我想主动说清楚代价。误扣率下降，换来的是不可信占比升高：多径场景百分之四十三点八，欺骗场景百分之七十九点三，拒止场景百分之七十一点一。
也就是说，我们用"这次暂时不扣费、转人工复核"，换取了不冤枉用户。这个取舍是可以调的——如果运营更看重秩序，可以把阈值收紧，让 HOLD 的比例降下来，但误扣会回升。这是一条 ROC 曲线上的选择，不是技术限制。

## Slide 18
04 主要研究内容及实现思路
证据：坐标漂移与 HOLD 的时序分布
18 / 24
旧逻辑误扣点
8
本方案 HOLD
18
误扣的减少不靠放宽阈值，而是把不确定的历元显式标出，而不是硬归入"框外"
共享单车北斗可信电子围栏 | 第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛
18 / 24
Notes: 这一页是空间和时序两个角度的证据。
上面这张是俯视图。绿框是合规停车区，蓝线是车辆真值轨迹——可以看到真值一直贴着框的下沿走，因为用户就是在框边找车位。橙色虚线是北斗解算轨迹，被多径拉得明显偏出框外。
红点是旧逻辑的误扣风险点，一共八个：这些时刻车真在框里，但解算点在框外，旧逻辑就会扣费。紫点是我们选择不扣费的 HOLD，一共十八个。
下面这条是决策时间线。最上面一行是真值，中间是本方案，下面是旧逻辑。可以看到旧逻辑在中间一大段里大面积判"框外"，而本方案是用紫色 HOLD 段覆盖了那些不确定的历元，只在最有把握的区段才输出合规或者违停。
所以误扣的减少不是靠放宽阈值——阈值没动。我们做的是把"不确定"这个状态显式地标出来，而不是硬把它归到"框外"。

## Slide 19
04 主要研究内容及实现思路
边缘可部署性：同一套规则跑在 Zynq PS 上
19 / 24
JTAG 下载 → PS 批处理 → 结果邮箱回读（截图：0x150A4 起，魔数 46454E45）
4 场景 × 121 历元，与 PC 同源测试集
验证了
同源测试集可在边缘 SoC 上批处理，产出同口径指标；清洁场景误扣率与 PC 金标准一致（0.053）。
规则可脱离 PC 运行
未验证
射频全链路、天线与信道模拟；硬件加速性能对比。创意类不要求这些。
量产主路径
低功耗 MCU / GNSS 模组
Zynq 仅作研发验证与原型
共享单车北斗可信电子围栏 | 第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛
19 / 24
Notes: 这一页是工程层面的验证。我想先把它的边界说清楚。
我们做了什么：把与 PC 完全同源的测试集——四个场景、每个场景一百二十一个历元——链接进 ELF，通过 JTAG 下载到 Zynq-7020 的 ARM 核上批处理，结果写进一个结果邮箱，再用调试接口读回来。截图上可以看到，读回来的魔数和场景数都是对的，清洁场景的误扣率是零点零五三，和 PC 金标准完全一致。
我们没做什么：没有做射频全链路，没有天线，没有信道模拟。也没有做任何 FPGA 加速跑分。
所以这一页证明的是"同一套规则可以在边缘 SoC 上运行"，而不是"必须用 FPGA"。
量产锁控的主路径仍然是低功耗 MCU 或者 GNSS 模组，成本和功耗都远优于 Zynq。Zynq 在我们的方案里，只是研发验证和未来路侧 RSU 原型的一种形态。去掉它，误扣率的结论不变。

## Slide 20
05
应用前景
用户体验：减少"停在停车点仍被扣费"的纠纷
城市治理：在秩序与体验之间给出可量化的平衡工具
运营降本：减少人工申诉；HOLD 样本反哺信标补盲选址
教学科研：可复现场景库可用于课程实验与回归测试
Notes: 第五部分讲应用前景。
对用户来说，最直接的价值就是少被冤枉扣钱。停对了地方就不该付调度费，这个纠纷量能显著下降。
对城市治理来说，我们给出的是一套可量化的平衡工具。秩序和体验本来是一对矛盾，现在运营方可以看着误扣率和 HOLD 比例这两条曲线去调，而不是拍脑袋。
对运营方来说，是降本。人工申诉的处理量会减少，而且 HOLD 样本本身是有价值的——它标记出了哪些点位定位不可靠，可以直接指导蓝牙信标补盲的选址，不用全域部署。
对教学科研来说，这套可复现的场景库可以直接拿去做课程实验和回归测试，不依赖昂贵的硬件。
成本方面，算法运行在既有锁控或者模组的算力之内，不增加硬件。

## Slide 21
05 应用前景
谁受益，怎么落地
21 / 24
四类受益方
一套低成本路径
算法运行在既有锁控或模组算力之内，不新增硬件。
可选蓝牙信标仅用于 HOLD 之后的定点复核，部署密度可远低于全程定位。
落地前提
不新增硬件成本
用户
停对地方不再被扣费，不必为几元调度费自行申诉，纠纷量显著下降
城市治理
在秩序与体验之间给出可量化平衡，误扣率与 HOLD 比例可直接向交管、城管展示
运营方
人工申诉处理量下降；HOLD 样本标记出定位不可靠点位，直接指导信标补盲选址
教学科研
可复现场景库不依赖硬件，可直接用于课程实验与算法回归测试
四类受益方共用同一条低成本落地路径：软件规则，不换硬件
共享单车北斗可信电子围栏 | 第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛
21 / 24
Notes: 这一页回答两个问题：谁受益，成本落在哪。
用户是最直接的受益方。停对了地方不被扣费，也不用为了几块钱去申诉。
城市治理是第二个。秩序和体验本来是一对矛盾，我们提供的是可量化的平衡工具，误扣率和 HOLD 比例这两条曲线可以直接拿给交管、城管看。
运营方是第三个。人工申诉的处理量下降，而且 HOLD 样本本身就是资产——它标出了哪些点位定位不可靠，可以指导蓝牙信标补盲的选址，不需要全域部署。
第四个是教学科研。这套场景库可复现、不依赖硬件，直接能用在课程实验和算法回归测试里。
成本上，算法跑在既有的锁控或模组算力之内，不增加硬件成本。可选的信标只用于 HOLD 之后的定点复核，部署密度可以远低于全程定位。这是我认为这个方案能真正落地的原因。

## Slide 22
06
挑战性和不确定性
科学层面：简化星座降低几何真实性，绝对误差量级需实采再标定
技术层面：阈值需按误扣 / 漏判权衡做 ROC 式运营标定
攻击层面：近公共偏差的慢拉欺骗可能被钟差吸收而漏检
工程层面：板端数值与 PC 未完全对齐，金标准以 PC 为准
Notes: 最后一部分，我主动说明边界和不确定性。我认为把局限讲清楚，比让评委自己发现更可信。
科学层面，我们用的是简化星座，几何真实性和真实星历有差距。所以绝对误差的量级只有参考意义，我们的结论强调的是相对改善，不是绝对精度。
技术层面，阈值现在是一个和噪声挂钩的倍数规则，是演示值。真正上线要按误扣和漏判的权衡做 ROC 式标定，这个必须由运营方来定。
攻击层面，我要诚实地说：如果欺骗信号对几乎所有卫星施加近似相同的偏差，那部分偏差会被钟差吸收，残差就抬不起来，可能漏检。要解决这个，需要引入多特征或者惯性器件的扩展。
工程层面，板端数值和 PC 没有完全对齐，实现细节有差异，我们的金标准以 PC 为准。
验证层面，我们还没有做实车和实采数据标定，当前的阈值是演示值。

## Slide 23
06 挑战性和不确定性
边界与不确定性（主动说明）
23 / 24
当前局限与缓解路径
维度 | 当前局限 | 缓解 / 后续
几何真实性 | 简化星座，绝对误差仅作参考 | 实采数据 + 精密星历再标定
阈值策略 | 当前为演示值 | 按运营 ROC 式标定，分场景配置
欺骗检测 | 近公共偏差可能被钟差吸收 | 增加多特征判据 / 低成本 IMU 桥接
板端一致性 | 与 PC 数值未完全对齐 | 以 PC 金标准为准，统一实现细节
实车验证 | 尚未做实车与实采标定 | 下一阶段路测采数并复标阈值
每一条局限都配有明确的缓解路径，而非笼统的"后续改进"
后续工作路线
四个阶段
由验证走向实测
1
实车路测采数，复标阈值
2
引入低成本 IMU，HOLD 期间短时桥接
3
扩展多特征欺骗检测，降低漏检
4
HOLD 复核与信标补盲选址联动
本期先证明纯北斗规则有效，
融合作为明确的扩展方向
共享单车北斗可信电子围栏 | 第八届湖南省大学生智能导航科技创新大赛
23 / 24
Notes: 这一页把边界讲得更具体一点，并且给出缓解路径。
几何真实性方面，我们用的是简化星座，绝对误差量级只能作参考。后续要用实采数据和精密星历重新标定。
阈值方面，现在是演示值。真正上线要按运营的误扣和漏判权衡去标，而且要分场景配置——地铁口和郊区的参数不该一样。
欺骗检测方面，近公共偏差是一个真实的弱点。我们的想法是增加多特征判据，同时引入低成本的 IMU，在 HOLD 期间做短时桥接。
板端一致性方面，和 PC 的数值没有完全对齐，我们明确以 PC 金标准为准，后续统一剔野和迭代的实现。
实车验证方面，目前还没有做，这是我们下一阶段最重要的工作。
我把这些列出来，是因为它们每一条都有明确的缓解路径，而不是含糊的"未来会更好"。

## Slide 24
不可信，就不扣费
84%
11%
城市多径场景 · 误扣费率（车辆真值在框内却被判违停扣费的比例）
谢谢各位评委
规则不绑硬件：MCU 可量产，PC 可复现，Zynq 仅作验证载体
2026 年 9 月
Notes: 最后收束到一句话。
我们做的事情其实很简单：在扣费之前先问一句，这个位置可不可信。不可信，就不扣费。
城市多径场景下，误扣费率从百分之八十四点二降到百分之十点五；多径加欺骗场景从百分之七十三点七降到零。
这个方案不需要换硬件，规则可以跑在既有的锁控算力上。有 FPGA 是加分，没有方案也成立。
谢谢各位评委。